二级建造师《施工管理》每日一练(12.27)

1.【单选】根据《建设工程质量管理条例》，工程实施过程中，未经( )签字，建筑材料、建构(配)件和设备不得在工程上使用或者安装。

A.总监理工程师

B.监理员

C.监理工程师

D.项目经理

2.【多选】下列选项中，属于施工准备阶段监理工作的主要任务的有( )。

A.对大和重大质量事故以及其他紧急情况报告业主

B.参与设计单位向施工单位的交底

C.审查施工单位选择的分包单位的资质

D.审查施工单位提交的竣工结算申请

E.在单位工程开工前检查施工单位的复测资料

3.【单选】《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定，工程监理单位和监理工程师对建设工程安全生产承担( )。

A.领导责任

B.经济责任

C.监理责任

D.刑事责任

1.【答案】C

【解析】未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

2.【答案】BCE【解析】施工准备阶段建设监理工作的主要任务：(1)审查施工单位选择的分包单位的资质;(2)监督检查施工单位质量保证体系及安全技术措施，完善质量管理程序与制度;(3)参与设计单位向施工单位的设计交底;(4)审查施工组织设计;(5)在单位工程开工前检查施工单位的复测资料;(6)对重点工程部位的中线和水平控制进行复查;(7)审批一般单项工程和单位工程的开工报告。此题主要考查建设监理的工作任务中的相关知识点，其中审查施工单位选择的分包单位的资质、参与设计单位向施工单位的交底以及在单位工程开工前检查施工单位的复测资料等均属于施工准备阶段建设监理的工作内容，而选项中的A、D是属于施工阶段建设监理的工作内容。因此，正确选项为B、C、E。

3.【答案】C

【解析】工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。