一级建造师《市政工程》每日一练(1.3)

1.沥青混凝土面层中，直接承受行车荷载作用的是( )。

A.垫层

B.基层

C.面层

D.底基层

2.沥青混合料中骨架密实结构的代表有( )。

A.AC型沥青混合料

B.沥青碎石混合料

C.沥青玛碲脂混合料

D.OGFC沥青混合料

3.下列关于基层选用原则的选项中，说法正确的是( )。

A.特重交通道路宜选用贫混凝土或碾压混凝土基层

B.重交通道路宜选用沥青混凝土基层

C.重交通道路宜选用沥青稳定碎石基层

D.中、轻交通道路宜选择水泥稳定粒料基层

E.中、轻交通道路宜选择级配粒料基层

1题正确答案：C

参考解析：面层直接承受行车作用，基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的竖向力，并把由面层下传的应力扩散到垫层或土基。

2题正确答案：C

参考解析：沥青玛碲脂混合料(简称SMA)是骨架密实结构的典型代表。

3题正确答案：ACDE

参考解析：水泥混凝土路面基层选用原则：①根据道路交通等级和基层的抗冲刷能力来选择基层：特重交通宜选用贫混凝土、碾压混凝土或沥青混凝土基层，重交通道路宜选用水泥稳定粒料或沥青稳定碎石基层，中、轻交通道路宜选择水泥或石灰粉煤灰稳定粒料或级配粒料基层;②湿润和多雨地区，繁重交通路段宜采用排水基层。选项B说法错误，是干扰项。