一级消防工程师《综合能力》每日一练（4.17）

1、室外消防给水采用低压给水系统，当生活、生产和消防用水量达到最大时， 室外消火栓栓口处的水压力不应小于( C )Mpa(从室外设计地面算起)。

A.0.05

B. 0.07

C. 0.1

D.0.15

2、室外消防给水采用常高压和临时高压给水系统时，管道供水压力应能保证用水总量达到最大， 且水枪在任何建筑物最高处时， 其充实水柱仍不小于( C )m.

A. 5

B. 7

C. 10

D. 15

3、消防水池总容积超过( D )m3时，应分成两个能独立使用的消防水池

A. 200

B. 300

C. 400

D.500

4、供消防车取水的消防水池应设置取水口(井)，且吸水高度不超过( C )m

A. 4

B. 5

C. 6

D.7

5、消防水泵结合器的数量应按室内消防用水量计算确定，每个消防水泵结合器的流量按照( B )L/s计算。

A.5～10

B.10～15

C.15～20 6

D.20～25

6、水泵接合器的位置应该在距室外消火栓或消防水池( A )m范围内。

A.15-40

B.25-50

C.10-25

D.5-15

7、《高层民用建筑设计防火规范》规定，高位水箱的储水量一、二类公共建筑分别不应小于( C )。

A.12m3、9m3

B.24m3、18m3

C.18m3、12m3

D.36m3、24m3

8、一般情况下，消防给水竖管的布置应保证同层相邻(B)个消火栓的水枪充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位。

A.一

B.二

C.三

D.四

9、一类高层居住建筑高位消防水箱的消防储水量不应小于( B )m3.

A.18

B.12

C.6

D.3

10、《建筑设计防火规范》规定，室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段，当某段损坏时，停止使用的消火栓不应超过( D )个。

A.10

B.8

C.6

D.5