一建建筑每日一练（8.31）

1.【单选】不属于桥梁上部结构施工技术的是( )。

A.悬臂施工

B.转体施工

C.换填施工

D.逐孔施工

1题正确答案：C

参考解析：本题考查的是桥梁上部结构施工。桥梁上部结构施工技术有：支架及逐孔施工、悬臂施工、转体施工、缆索吊装施工。

2.【多选】挂篮的组成有主桁架、悬吊系统以及( )。

A.拆除系统

B.平衡重

C.锚固系

D.行走系统

E.工作平台底模架

2题正确答案：BCDE

参考解析：挂篮由主桁架、悬吊系统、锚固系统与平衡重、行走系统以及工作平台底模架等所组成。

3.【单选】刚构桥采用悬臂拼装法施工时，块件拼装接缝一般为( )。

A.干接缝与胶接缝

B.湿接缝与胶接缝

C.平接缝与榫接缝

D.平接缝与企口接缝

3题正确答案：B

参考解析：块件拼装接缝一般为湿接缝与胶接缝两种。湿接缝用高强细石混凝土，胶接缝则采用环氧树胶为接缝料。