一级建造师《建筑工程》每日一练(2.27)

1成本核算的方法除了“制造成本法”外，还有(　　)。

A.实际成本法

B.综合成本法

C.期问成本法

D.完全成本法

参考答案：D

2孔口坍塌时，应先探明位置，将砂和黏土混合物回填到坍孔位置以上(　　)In，如坍孔严重，应全部回填，等回填物沉积密实后再进行钻孔。

A.0～0.5

B.0.5～1.0

C.1.0～2.0

D.2.0～3.0

参考答案：C

3关于砂石桩施工顺序，说法正确的是(　　)。

A.对于砂土地基宜从中间向两侧进行

B.对黏性土地基宜从外围向中间进行

C.对黏性土地基宜采用隔排施工

D.与既有建筑邻近施工时应采用隔排施工

参考答案：C

4大跨悬索结构的悬索(　　)。

A.受拉

B.受压

C.受弯

D.受剪

参考答案：A

5某悬挑长度为1.2m，混凝土强度为C30的现浇阳台板，拆除底模时混凝土强度至少应达到(　　)。

A.15N/mm2

B.21N/mm2

C.22.5N/mm2

D.30N/mm2

参考答案：D

6按价值工程的原理，下列各种途径不可能提高产品价值的是(　　)。

A.功能不变，成本降低

B.功能略有下降，成本大幅度降低

C.成本不变，功能提高

D.功能略有提高，成本大幅度提高

参考答案：D

7某工程施工过程中，3名工人在大钢模修整场地休息，大风吹倒大钢模砸向工人导致3人当场死亡，相关直接经济损失约560余万元，此事故属于(　　)。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

参考答案：C

较大事故的判定标准：

(1)造成3人以上10人以下死亡;

(2)10人以上50人以下重伤;

(3)1000万元以上5000万元以下直接经济损失。

达到上述三个条件中的任意一项均可判定为较大事故等级。

当三个条件的标准不一致时，以事故等级更高者为准。

8框架一剪力墙结构中，主要承受水平荷载的是(　　)。

A.剪力墙

B.框架

C.剪力墙和框架

D.不能确定

参考答案：A

9下列税费项目中，属于企业管理费的是(　　)。

A.固定资产使用费、营业税、劳动保险费

B.管理人员工资、固定资产使用费、营业税

C.固定资产使用费、管理人员工资、劳动保险费

D.劳动保险费、营业税、管理人员工资

参考答案：C

10在工程网络计划中，某工作的最迟完成时间与其最早完成时间的差值是(　　)。

A.该工作的自由时差

B.该工作的总时差

C.该工作的持续时问

D.该工作与其紧后工作之间的时问间隔

参考答案：B

11国际和国内称为厚板的天然大理石板材通用厚度为(　　)mm。

A.15

B.20

C.25

D.30

参考答案：B

天然大理石板材按形状分为普型板(PX)、圆弧板(HM)。国际和国内板材的通用厚度为20mm，亦称为厚板。随着石材加工工艺的不断改进，厚度较小的板材也开始应用于装饰工程，常见的有10mm、8mm、7mm、5mm等，亦称为薄板。

12关于板材隔墙施工工艺流程的说法，正确的是(　　)。

A.放线→配板、修补→安装U形卡件或1形卡件→支设临时方木→配置胶粘剂→安装隔墙板→安装门窗框→设备、电气管线安装→板缝处理

B.放线→支设临时方木→配置胶粘剂→配板、修补→安装U形卡件或1形卡件→安装隔墙板→安装门窗框→设备、电气管线安装→板缝处理

C.放线→配置胶粘剂→配板、修补→支设临时方木→安装U形卡件或1形卡件→安装隔墙板→安装门窗框→设备、电气管线安装→板缝处理

D.放线→配板、修补→支设临时方木→配置胶粘剂→安装U形卡件或1形卡件→安装隔墙板→安装门窗框→设备、电气管线安装→板缝处理

参考答案：D

13某宾馆工程，由于业主急于按期开业迎客，于工程完工后在未进行竣工验收情况下就对外营业，使用中发现部分客房出现漏水现象，则该质量责任应由(　　)承担。

A.总承包人

B.防水分包人

C.业主

D.物业公司

参考答案：C

14既可用作表面装饰，也可直接兼作构造材料的人造木板是(　　)。

A.胶合板

B.纤维板

C.刨花板

D.细木工板

参考答案：D

15当采用冷拉调直钢筋时，必须控制钢筋的(　　)。

A.伸长率

B.屈服强度

C.强屈比

D.延伸率

参考答案：A

16卷材防水层的施工环境温度最低的是(　　)。

A.热熔法

B.冷粘法

C.热粘法

D.自粘法

参考答案：A

卷材防水层施工时，热熔法和焊接法施工环境温度不宜低于-10℃;冷粘法和热粘法不宜低于5℃;自粘法不宜低于10℃。

17关于紧靠防火墙门、窗、洞口的说法，错误的是(　　)。

A.紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之问最近边缘的水平距离不应小于2.00m

B.当水平距离小于2.00m时，应设置固定乙级防火门、窗

C.当防火墙必须开设门、窗、洞口时，应设置能自动关闭的乙级防火门、窗

D.高层建筑内部的隔墙应砌至梁板底部，且不宜留有缝隙

参考答案：C

18砌筑墙体中，可以不设置过梁的洞口宽度最大值是(　　)mm。

A.250

B.300

C.400

D.500

参考答案：B

19建筑物施工控制网的坐标轴，应与工程设计所采用的(　　)一致。

A.黄海坐标

B.主副轴线

C.平面控制网坐标

D.高程控制网坐标

参考答案：B

20可同时适用于金属幕墙、柱面、墙面、铝合金门窗框、栏杆、天窗、金属家具、商业指示牌户外广告着色及各种装饰板的外墙涂料是(　　)。

A.氟碳涂料

B.复层涂料

C.水溶性涂料

D.聚乙烯酸水玻璃涂料

参考答案：A