消防工程师《综合能力》练习题（9.22）

1、高层居住建筑底部商业服务网点用房与住宅部分可共用疏散楼梯和安全出口。(B)

A.正确 B.错误

2、建筑高度超过50 米的居住建筑属于一类高层民用建筑。(B)

A.正确 B.错误

3、《高层民用建筑设计防火规范》规定，窗槛墙、 窗间墙的填充材料应采用不燃烧材料。 当外墙采用耐火极限不低于1.00h 的不燃烧体时，其墙内填充材料可采用难燃烧材料。(A)

A.正确 B.错误

4、高层建筑当锅炉房内设置储油间时，其总储存量不应大于1.00 立方米，且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开;当必须在防火墙上开门时，应设置乙级防火门。(B)

A.正确 B.错误

5、消防控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层， 且应采用耐火极限不低于2.00h 的隔墙和1.50h 的楼板与其它部位隔开，并应设直通室外的安全出口。(A)

A.正确 B.错误

6、设在高层民用建筑第五层，面积50 平方米的歌舞娱乐场所的一个厅、室可设一个出口。(A)

A.正确 B.错误

7、设置在高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所，应采用耐火极限不低于2h 的不燃烧体墙和耐火极限不低于1h 的楼板与其他场所隔开。(A)

A.正确 B.错误

8、当高层建筑内必须设置托儿所、幼儿园时，应设置在建筑物的首层或二层、三层、四层，并应设置单独出入口。(B)

A.正确 B.错误

9、高层建筑的底边至少有一个长边或者1/4 周边长度，不应布置高度大于5 米、进深大于4米的裙房，且在此范围必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口。(A)

A.正确 B.错误

10、消防车道的宽度不应小于3.00m。(B)

A.正确 B.错误