一级建造师《机电工程》每日一练(12.5)

1.【单选】目前我国民用建筑普遍采用的塑料管道及电线电缆套管是( )管。

A.聚乙烯

B.聚丙烯

C.聚苯乙烯

D.软质聚氯乙烯

2.【单选】适用于酸碱性环境的非金属风管系统是()。

A.酚醛复合风管

B.玻璃纤维复合风管

C.聚氨酯复合风管

D.硬聚氯乙烯风管

3.【单选】常用的建筑排水管是()材料。

A.聚四氟乙烯

B.聚丙烯

C.硬聚氯乙烯

D.高密度聚乙烯

《一级建造师-机电》答案

1. 正确答案：D参考解析：聚氯乙烯(PVC)。强度、刚度比聚乙烯好。硬质聚氯乙烯常用于制作化工耐蚀的结构材料及管道、电绝缘材料等。软质聚氯乙烯主要用于电线电缆的套管、密封件等。

2. 正确答案：D参考解析：酚醛复合风管适用于低、中压空调系统及潮湿环境，但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用;聚氨酯复合风管适用于低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境，但对酸碱性环境和防排烟系统不适用;玻璃纤维复合风管适用于中压以下的空调系统，但对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%以上的系统不适用;硬聚氯乙烯风管适用于洁净室含酸碱的排风系统。

3. 正确答案：C参考解析：硬聚氯乙烯排水管及管件：硬聚氯乙烯排水管及管件用于建筑工程排水，在耐化学性和耐热性能满足工艺要求的条件下，此种管材也可用于工业排水系统。