北京市西城区2017—2018学年度第一学期期末试卷

九年级物理           2018.1

| 考 生 须 知 | 1．本试卷共8页，五道大题，34道小题，满分100分。考试时间90分钟。 2．考生应在试卷、机读卡和答题卡上准确填写学校名称、班级、姓名和学号。 3．选择题在机读卡上作答；其他试题在答题卡上作答。在试卷上作答无效。 4．选择题、作图题用2B铅笔作答，其他试题用黑色字迹签字笔作答。 5．考试结束时，请将本试卷、机读卡、答题卡和草稿纸一并交回。 |
| --- | --- |

一、单项选择题（下列各小题均有四个选项，其中只有一个选项符合题意。共30分，每小题2分）

1．在国际单位制中，电压的单位是

A．伏特（V）	B．安培（A）	C．欧姆（）	D．焦耳（J）

2．图1是电位器的外形及内部构造图，在其各组成部分中，属于绝缘体的是

A．金属滑片	B．塑料外壳

C．电阻丝	D．接线柱

3．关于电流、电压和电阻，下列说法正确的是

A．电荷的移动就形成了电流

B．导体的电阻越大，它两端的电压就越高

C．电路中通过的电流越大，导体的电阻就越小

D．自由电子定向移动的方向与电流的方向相反

4．图2所示的四种家用电器中，主要利用电流热效应工作的是

5．下列家用电器中，额定功率最接近1kW的是

A．微波炉	B．笔记本电脑	C．手电筒	D．卧室照明灯

6．小明用塑料尺在干燥的头发上摩擦了几下，将塑料尺靠近毛皮摩擦过的橡胶棒，发现

塑料尺与橡胶棒相互排斥。关于塑料尺的带电情况，下列说法中正确的是

A．不带电	B．带正电

C．带负电          	D．无法判断

7．图3为四冲程汽油机工作过程中某冲程的示意图，此冲程的名称及能量转化是

A．吸气冲程，内能转化为机械能     B．压缩冲程，机械能转化为内能

C．做功冲程，内能转化为机械能     D．排气冲程，机械能转化为内能

8．在图4所示生活实例中，通过热传递的方式使物体（加“·”的字）内能减少的是

9．在图5所示的四个实验中，能模拟滑动变阻器原理的是

10．关于内能、热量和温度，下列说法中正确的是

A．物体的内能减少，它的温度一定降低

B．物体的温度不变，它的内能可能增加

C．物体内能增加，一定是从外界吸收了热量

D．温度高的物体一定比温度低的物体具有的内能多

11．关于热机效率，下列说法正确的是

A．蒸汽机的效率高于汽油机的效率

B．热机所做有用功越多，它的效率就越高

C．内燃机的效率越高，它消耗的燃料就越少

D．热机效率越高，它将内能转化为机械能的比例越大

12．小丽想用一个小灯泡、一个小电动机、两个开关等器材，模拟电冰箱内的照明灯L和压

缩机用的电动机M之间的连接。图6所示是她设计的四个电路图，其中符合实际情况的是

13．如图7所示的电路中，电源两端电压保持不变，R1为定值电阻。开关S闭合后，在滑动变阻器R2的滑片P向右移动的过程中，下列说法正确的是

A．电压表V1的示数变大      B．电流表A的示数变大

C．电压表V2的示数变大      D．电路消耗的总功率变大

14．为了比较水和食用油的吸热能力，同学们用两套完全相同的装置做了如图8所示的实验：在两个烧杯中分别装有质量相等、初温相同的水和食用油，用完全相同的酒精灯分别给水和食用油加热。关于实验过程中出现的情况，下列描述正确的是

A．食用油和水加热到相同温度，所需加热时间相同

B．食用油吸热升温较快，说明食用油吸热能力较强

C．加热相同时间，水升温少，说明水吸热能力较强

D．加热相同时间，水和食用油所吸收的热量不同

15．图9是小刚测量未知电阻RX的实验电路，电源两端电压不变且未知，其中R0为阻值已知的定值电阻。当开关S、S1闭合，开关S2断开时，电压表的示数为U1；当开关S、S2闭合、S1断开时，电压表的示数为U2。则下列四个选项中，RX的表达式正确的是

A．       B．

C．       D．

二、多项选择题（下列各小题均有四个选项，其中符合题意的选项均多于一个。共14分，每小题2分。每小题选项全选对的得2分，选对但不全的得1分，有错选的不得分）

16．关于家庭电路和安全用电常识，下列说法中正确的是

A．人体安全电压为不高于220V

B．使用试电笔时，手应接触笔尾金属体

C．只有接触高压线路才会发生触电事故

D．家里的空气开关“跳闸”，可能是发生了短路

17. 小东根据图10提供的信息得出以下四个结论，其中正确的是

A．我国北方楼房中的“暖气”用水作介质，是因为

水的比热容大

B．质量相等的水和沙子，吸收相同热量，水比沙子

升温多

C．质量相等的沙子和铁，降低相同温度，沙子放出

的热量大于铁放出的热量

D．铁块和铝块升高相同温度，一定吸收相等的热量

18．下列说法中正确的是

A．电功率是表示电流做功多少的物理量

B．原子是由带正电的原子核和带负电的核外电子构成的

C．由于绝缘体内缺少自由电荷，因此绝缘体不容易导电

D．“220V  800W”的电暖气正常工作2h消耗“0.4度电”

19．额定电压均为U的甲、乙两盏白炽灯，甲灯的额定功率大于乙灯的额定功率，如果将它

们串联接入电压为U的电路中，下列叙述正确的是

A．甲灯的实际功率小于乙灯的实际功率        B．至少有一盏灯能够正常发光

C．通过甲灯的电流大于通过乙灯的电流        D．甲灯的电阻小于乙灯的电阻

20．如图11所示为某家庭电路的一部分，下列说法正确的是

A．电饭煲接入电路后，电饭煲与电灯是串联的

B．电烤箱的三脚插头接入三孔插座后，可使其外壳接地

C．为用电安全，应在甲处安装两孔插座，乙处安装开关

D．站在地上的人若用手直接接触A点，则会有触电危险

21．如图12所示的四个热学实验，下列说法中正确的是

A．迅速下压活塞，活塞对厚玻璃筒内的空气做功，硝化棉燃烧起来

B．抽去玻璃隔板后，两瓶中的气体逐渐混合，这说明气体分子在不停地运动

C．紧压两铅柱使它们合在一起，悬挂钩码也未被拉开，主要因为分子间存在斥力

D．当瓶塞从瓶口跳出时，瓶内有白雾产生，瓶内气体的内能转化为瓶塞的机械能

22．小军同学根据他在电学实验课上获得的实验数据，画出如图

13所示的图像。其中图线①表示电阻R1，图线②表示电阻R2。

根据图像信息可判断

A．当R2两端的电压为2V时，电阻R2的阻值为8Ω

B．当R1两端的电压为12V时，通过它的电流为1.2A

C．当通过R1的电流为0.2A时，它消耗的电功率为0.4W

D．当R1和R2并联在电压为4V电路中，电路中总电流为0.9A

三、实验解答题（共 46分，23题、24题、27题（2）（3）、28题、29题每空、每图各2分；30题3分；31题6分；其他题每空1分。）

23．（1）图14所示电阻箱的示数为__________。

（2）图15所示电能表的示数为kW·h。

（3）图16中电压表的示数为__________V。

24．用如图17所示实验器材测量额定电压为2.5V小灯泡L正常发光时的电阻。

（1）实验原理是         。

（2）请画出实验电路图。

（3）图17为小华尚未完成的实物连线图。请将电压表接入电路。

（4）开关S闭合前，应将图17中滑动变阻器的滑片置于         端。（选填“左”或“右”）

（5）小华检查电路连接正确无误，当用开关“试触”时，发现电压表和电流表都无示数。

于是他拆下电压表，用它查找故障。他将电压表的正接线柱接在电源正极，将电压

表的负接线柱分别接电路中的H、G、F、E、D、C、B、A各接线柱，电压表的示

数情况如下表所示。

| 导线接触接线柱 | H | G | F | E | D | C | B | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压表示数（V） | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

通过表中数据可判断电路发生的故障是         。

A．开关接触不良   B．小灯泡断路    C．导线ED断路   D．滑动变阻器短路

（6）小华排除电路故障后继续实验，他调节滑动变阻器的滑片使小灯泡正常工作，电流

表的示数如图18所示，此时小灯泡的电阻是         。

25．实验桌上有两个完全相同的烧瓶，烧瓶内装有质量相等、初温相同的煤油、完全相同的温度计，烧瓶内还分别装有阻值不同且不变的电阻丝R1 和R2。将它们与滑动变阻器、电源、开关、以及导线等组成如图19所示的电路。小亮利用上述实验器材“探究电流通过电阻产生热量跟什么因素有关。”

（1）小亮探究的是当         和通电时间一定时，电流

产生的热量跟         的关系。

（2）实验中，电流产生的热量无法直接测量，而是利用

煤油温度变化量来表示，这种物理学研究方法叫做

法。在以下三个实例中，没采用此方法的

是         ：①借助电动机提升重物的高度判断电

流做功多少；②借助水压学习电压；③借助验电器两

金属箔片张开角度判断物体带电多少。（请选填序号）

（3）闭合开关，通电一段时间后，温度升高较多的是A

温度计，这是因为R1       R2。（选填“>”或“<”）

26．在中国科技馆“探索与发现”A展厅中有个“会发电的衣服”的展台（如图20所示）。“会发电的衣服”是用一种利用运动产生电流的新型纤维－“发电纤维”织造，人穿上这种纤维织成的衣物，在身体运动过程中衣物会产生一些压折，就能形成源源不断的电流。展台为参观者提供互动性小实验。

实验过程及现象如下：踩动踏步机踏板，带动压电薄膜振动，使

得一些与压电薄膜相连的小灯发光；增大踩动踏板的频率，压电薄膜

振动得更剧烈，发光小灯数量会增加。

（1）根据上述实验过程及现象可知：小灯中有电流通过，这是因为压

电薄膜振动时可以产生         。发光小灯的数量与

有关。

（2）“发电纤维”在发电过程中，是将        能转化为        能。

27．小敏和小英通过实验探究“并联电路中干路电流与各支路电流的关系”。她们连接的电路如图21所示。

（1）当小敏用开关“试触”时，发现电流表A1无示数、电流表A2的指针快速右偏，两灯

均不发光。由此可知，她们连接的电路发生了         故障；若闭合开关S，可能

造成的后果是         。

（2）小英只改接了电路中的一根导线，电路便连

接正确了，请你在图中画出她的改法。（在错

接的导线上画×，然后画出正确的接线）

（3）她们利用改正后的电路进行实验：闭合开关

S后，读出两块电流表的示数，得出的初步

结论是：         。

28．某研究小组连接了如图22所示的电路，实验中：把铜丝和铁丝的一个连接点放在盛有冰水混合物的容器里保持低温，另一个连接点放在火焰上加热，发现灵敏电流计的指针发生了偏转，这一现象表明此时电路中产生了电流。当增大两接点间的温差，发现灵敏电流计的指针偏转角度增大。请你写出研究小组探究的科学问题是         。

29．物理小组的同学们在探究部分电路两端的电压U跟该电路中某个可变电阻R的关系时，

记录的实验数据如下表所示。请根据表中数据归纳出U跟R的关系是：U=          。

| R/ | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |

30．小林认为：“在串联电路中，电流大小不变。”请自选器材，设计实验证明小林的观点是错误的。

要求：（1）画出实验电路图；（2）简述实验步骤及实验现象。

31．实验桌上有如下器材：符合实验要求的电源一个、已调零的电流表和电压表各一块、滑动变阻器、电阻箱（    ）和开关各一个、导线若干。请你选用上述器材，设计一个实验证明“当电阻两端的电压保持不变时，电阻的阻值越大，电阻的电功率越小”。

要求：（1）画出实验电路图；（2）写出实验步骤；（3）画出实验数据记录表。

四、科普阅读题（共4分）

阅读《可燃冰》回答32题。

可 燃 冰

天然气水合物即“可燃冰”。 可燃冰是分布于深海沉积物或陆域的永久冻土中，由天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状的结晶物质。因其外观像冰而且遇火即可燃烧 （如图23所示），所以被称作“可燃冰”。可燃冰燃烧后仅会生成少量的二氧化碳和水，污染比煤、石油、天然气小很多，但能量高出十倍。可燃冰储量巨大，所含有机碳资源总量相当于全球已知煤、石油和天然气总量的两倍，被国际公认为石油、天然气的接替能源。

我国管辖海域和陆区蕴藏有丰富的可燃冰资源。通过勘查，2016年，在我国海域已圈定了6个可燃冰成矿远景区，因可燃冰绝大部分埋藏于海底，所以开采难度十分巨大。

2017年5月，我国南海北部神狐海域进行的可燃冰试采获得成功，采气点位于水深1266m海底以下200m的海床中。从5月10日正式出气试点火成功，连续开采八天，平均日产天然气超过1.6×104m3以上，最高日产天然气达到了3.5×104m3，这种连续稳定的出气，达到了我国原来预定的目标。这次，我国科学家利用降压法，将海底原本稳定的压力降低，从而打破了天然气水合物储层的成藏条件，之后再将分散在类似海绵空隙中一样的可燃冰聚集，利用我国自主研发的一套水、沙、气分离核心技术最终将天然气取出。这是在国际上从理论到技术方法的一个创新，标志着中国在这一领域的综合实力达到世界顶尖水平。

请根据上述材料，回答下列问题：

32.（1）可燃冰燃烧过程中将        能转化成        能。

（2）我国科学家利用        法，将海底原本稳定的压力降低，从而打破了天然气水合物

储层的成藏条件。

（3）在2017年5月，我国试开采可燃冰的过程中，最高日产天然气完全燃烧大约可放出

的热量（请选填序号）。天然气的热值取3.6×107 J/m3。

A．3.6×107 J         B．5.8×1011 J         C．1.3×1012 J

五、计算题（共6分，每小题3分）

33．如图24所示电路，电源两端电压为2V且保持不变，电阻R1=4Ω，R2=8Ω。

求：（1）开关S闭合、S1断开时，电流表的示数I1；

（2）开关S 、S1都闭合时，电路的总功率P。

34．如图25所示电路，电源两端电压在220V～240V之间波动，新型电子器件的阻值能够随着电压变化而自动改变，灯泡L只能在220V、1A的条件下工作。由于这种新型电子器件的作用，保证了灯泡始终能够正常工作。

求：当电源两端的电压在220V～240V之间波动时，新型电子

器件的阻值变化范围。

北京市西城区2017—2018学年度第一学期期末试卷

九年级物理参考答案及评分标准     2018.1

一、单项选择题（共30分，每小题2分）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | A | B | D | D | A | C | B | D | C | B | D | B | A | C | B |

二、多项选择题（共14分，每小题2分）

| 题 号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答 案 | B D | A C | B C | A D | BD | ABD | BCD |

三、实验解答题（共 46分，23题、24题、27题（2）、（3）、28题、29题每空、每图各2分；30题3分；31题6分；其他题每空1分。）

| 23 6分 | （1）8532； （2）2508.6； （3）12 |
| --- | --- |
| 24 12分 | （1）； （2）见图1； |  |
|  | （3）见图2； （4）右； |  |
|  | （5）C； （6）6.25 |  |
| 25 5分 | （1）电流； 电阻 |  |  |
|  | （2）转换； ② |  |  |
|  | （3）＞ |  |  |
| 26 4分 | （1）电压； 踩动踏板的频率； （2）机械； 电 |  |  |
| 27 6分 | （1）短路； 电流表A2被烧坏； |  |
|  | （2）见图3； |  |
|  | （3）在并联电路中，干路电流大于支路电流。 |  |
| 28 2分 | 电路中的电流是否随两个连接点间温度差的增大而增大？ |
| 29 2分 |  |
| 30 3分 | （1）实验电路图：如图4所示。 ……1分 （2）实验步骤：按图4连接电路，闭合开关S， 调节 滑动变阻器滑片P至某一位置，用电流表测出电 路中的电流I，调节滑片P至另一位置，用电流表 测出电路中的电流I′ 并比较。 ……1分 实验现象：I≠I′ ，所以说明小林的观点是错误的。……1分 （其他答案正确的，均可相应得分） |
| 31 6分 | （1）实验电路图：如图5所示。 ……1分 （2）实验步骤： ……4分 ①根据电路图连接实物，滑动变阻器阻值调到最大。 ②将电阻箱阻值调为R1，闭合开关S，调节滑动变阻器滑片P至某一位置，使电压表示数为U，读出电流表示数I1，将R1、U、I1的数据记录在表格中。 ③依次增大电阻箱阻值为R2、R3，每次调节滑动变阻器滑片P使电压表示数仍为 U，读出电流表示数I，将相应的R、I数据记录在表格中。 ④根据公式P=UI和所测数据，计算出每次电阻箱消耗的功率P并记录在表格中。 R/Ω U/V I/A P/W （3）实验记录表格： ……1分 （其他答案正确的，均可相应得分） |

四、科普阅读题：（共4分）

| 32 | （1）化学； 内 ； （2）降压 ； （3）C |
| --- | --- |

五、计算题：（共6分）

| 33 34 | 解：（1）开关S闭合、S1断开时，只有电阻R1接入电路： I1===0.5A …………1分 （2）开关S 、S1都闭合时，电阻R1与R2并联在电路中： I2===0.25A …………1分 I= I1+I2=0.5A+0.25A=0.75 A 电路消耗的总功率P=UI=2V×0.75A=1.5W …………1分 解：当电源电压为240V时，电路如图6所示； =240V-220V=20V …………1分 …………1分 当电源两端电压在220V~240V之间波动时， 新型电子器件阻值变化范围是0~20Ω。………1分 （其他解法正确的，均可相应得分） |
| --- | --- |

# Text boxes

图1

电阻丝

金属滑片

塑料外壳

接线柱

图2

电视机

C

电风扇

B

抽油烟机

A

电热水壶

D

A                B                    C                   D

图2

A                B                    C                   D

图2

A                B                    C                   D

图2

图3

图4

铁丝来回弯折温度升高

用充电暖手宝给手取暖

B

可乐中加入冰块后变凉

烧水时，水蒸气把壶盖顶起

A

B

C

D

图5

A

柠檬

铜片

锌片

B

R

R1

D

铅笔

C

镍铬合金丝

图6

L

C

S2

S1

M

L

S1

S2

B

M

S2

D

S1

S2

M

L

A

S2

S1

M

L

S

P

图7

V1

A

V2

R1

R2

图8

水

食用油

图9

S2

S

Rx

R0

S1

图10

铝

水

铁

沙子

1kg的物质温度升高1℃吸收的热量/J

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

图11

A

S

火线

乙

零线

地线

甲

B

图12

C

D

铅柱

铅柱

钩码

空气

二氧化氮

A

①

②

图13

U/V

I/A

0

2

4

6

0.2

0.4

0.6

8

0.8

1

100

1000

10

图14

单相电能表

kWh

220V  10(20)A  50Hz

360r/kWh

北 京 电 表 厂

2

5

0

8

6

图15

图16

图17

_

+

B

A

C

D

E

F

G

H

L

S

图18

图19

温度计

R1

R2

A

B

图20

图21

L2

L1

A2

A1

S

+

-

铜丝

铜丝

铁丝

图22

图23

S1

图24

R1

R2

S

A

图25

S

L

电源

电子器件

图1

A

# S

# P

# v

L

图3

L2

L1

A2

A1

S

+

-

×

图2

_

+

B

A

C

D

E

F

G

H

L

S

图4

A

R1

S

R2

R2

P

图5

A

# S

# P

R

# V

图6

L

U=240V

R

I′=1A

U1=220V

U2