造价工程师《安装工程》每日一练（3.28）

1.【单选】某机电安装工程需选用一台吊装设备，要求该设备能够在载荷下短距离负荷行驶，能全回转作业，作业地点、作业量相对固定，此种情况应选用( )。

A.汽车式起重机

B.轮胎式起重机

C.桥式起重机

D.塔式起重机

2.【单选】特别适用于精密仪器及外表面要求比较严格物件吊装的索具为( )。

A.油浸麻绳

B.白棕绳

C.尼龙带

D.钢丝绳

3.【多选】有防锈要求的脱脂件经脱脂处理后，宜采取的保护措施有( )。

A.充压缩空气封存

B.充氮封存

C.气相防锈纸密封

D.气相防锈塑料薄膜密封

1.正确答案：B

参考解析：轮胎起重机是一种装在专用轮胎式行走底盘上的起重机，它行驶速度低于汽车式，高于履带式;一般使用支腿吊重，在平坦地面也可不用支腿，可吊重慢速行驶;稳定性能较好，车身短，转弯半径小，可以全回转作业，适宜于作业地点相对固定而作业量较大的场合。

2.正确答案：C

参考解析：尼龙带适用于工件吊装用索具，特别适用于精密仪器及外表面要求比较严格的物件吊装。

3.正确答案：BCD

参考解析：有防锈要求的脱脂件经脱脂处理后，宜采取充氮封存或采用气相防锈纸、气相防锈塑料薄膜等措施进行密封保护。