二级建造师《市政工程》每日一练（4.25）

1.【多选】一般采用管棚超前支护的场合是( )。

A.隧道洞口段施工

B.通过断层破碎带等特殊地层

C.海底隧道

D.修建大断面地下工程

E.穿越地下和地面结构物修建地下工程

2.【单选】下列给水排水构筑物中，属于调蓄构筑物的是( )。

A.澄清池

B.清水池

C.生物塘

D.反应池

3.【单选】钢筋混凝土结构外表面需设保温层和饰面层的水处理构筑物是( )。

A.沉砂池

B.沉淀池

C.消化池

D.浓缩池

1题正确答案：ABDE

参考解析：管棚超前支护法适用条件

(1)适用于软弱地层和特殊困难地段，如极破碎岩体、塌方体、砂土质地层、强膨胀性地层、强流变性地层、裂隙发育岩体、断层破碎带、浅埋大偏压等围岩，并对地层变形有严格要求的工程。

(2)通常，在下列施工场合应考虑采用管棚进行超前支护：

1)穿越铁路修建地下工程;

2)穿越地下和地面结构物修建地下工程;

3)修建大断面地下工程;

4)隧道洞口段施工;

5)通过断层破碎带等特殊地层;

6)特殊地段，如大跨度地铁车站、重要文物保护区、河底、海底的地下工程施工等。

2题正确答案：B

参考解析：清水池是给水系统中调节水厂均匀供水和满足用户不均匀用水的调蓄构筑物。

3题正确答案：C

参考解析：污水处理构筑物中卵形消化池，通常采用无粘结预应力筋、曲面异型大模板施工。消化池钢筋混凝土主体外表面，需要做保温和外饰面保护;保温层、饰面层施工应符合设计要求,故选C。