一级建造师《机电工程》每日一练（8.31）

1.【单选】按《压力管道设计单位资格认定与管理办法》分类，工艺管道应属于( ).

A.公用管道

B.工业管道

C.动力管道

D.长输管道

1.正确答案：B

【参考解析】本题考核的是管道的分类。工业管道是指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的工艺管道、公用工程管道及其他辅助管道。划分为GC1级、GC2级、GC3级。

2.【单选】压力管道中的公用管道安装许可类别为GB类压力管道，分为燃气管道和( )

A.城市供水管道

B.动力管道

C.污水管道

D.热力管道

2.正确答案：D

【参考解析】按照压力管道安装许可类别划分，有长输(油气)管道(GA类)、公用管道(GB类)、工业管道(GC类)和动力管道(GD类)等类，每一类又分为若干级别。其中公用管道分为燃气管道(GB1级)、热力管道(GB2级)，城市供水管道和污水管道因为其工作压力或传输的介质不属于压力管道规定的范围，不属于压力管道，而动力管道类别为GD类，与公用管道不同类别。

3.【单选】容器压力P≥100MPa应属于( )。

A.低压容器

B.高压容器

C.中压容器

D.超高压容器

3..正确答案：D

【参考解析】压力容器按设计压力p划分，分为.(1)低压容器(代号L).0.1MPa≤p<1.6MPa;(2)中压容器(代号M).1.6MPa≤p<10.0MPa;(3)高压容器(代号H).10.0MPa≤p<100.0MPa;超高压容器(代号U).p≥100.0MPa。