二级建造师《建筑工程》每日一练（10.8）

一、单顶选择题(共20分，每题1分。每题的备选顶中，只有1个最符合题意)

1.按照民用建筑分类标准，属于起高层建筑的是( )。

A.高度50m的建筑

B.高度70m的建筑

C.高度90m的建筑

D.高度110m的建筑

【答案】D

【解析】建筑高度大于100m 的民用建筑为超高层建筑。

2.严禁将地下室作为主要用房的是( )。

A.歌舞厅

B.老年生活用房

C.游戏厅

D.放映厅

【答案】B

【解析】严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室。

3.不属于应急照明光源的是( )。

A.备用照明

B.疏散照明

C.延时照明

D.安全照明

【答案】C

【解析】应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明，必须选用能瞬时启动的光源。

4.预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于( )。

A.C25

B.C30

C.C35

D.C40

【答案】D

【解析】预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40。

5.属于永久荷载的是( )。

A.固定设备

B.活动隔墙

C.风荷载

D.雪荷载

【答案】A

【解析】永久荷载包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储物的自重，土压力、水压力，以及其他需要按永久荷载考虑的荷载，例如：固定隔墙的自重、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊接变形、引起结构外加变形或约束变形的各种施工因素。

6.在工程应用中，通常用于表示钢材塑性指标的是( )。

A.伸长率

B.抗拉强度

C.屈服强度

D.疲劳性能

【答案】A

【解析】钢材的塑性指标通常用伸长率表示。

7.根据国家的有关规定，终凝时间不得长于6.5h的水泥是( )。

A.硅酸盐水泥

B.普通硅盐酸水泥

C.矿渣硅盐酸水泥

D.火山灰硅盐酸水泥

【答案】A

【解析】硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6. 5h，其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。

8.影响混凝土和易性的主要因素是( )。

A.石子

B.砂子

C.水泥

D.单位体积的用水量

【答案】D

【解析】影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度，它是影响混凝土和易性的最主要因素。

9.木材在使用前进行烘干的主要目的是( )。

A.使其含水率与环境湿度基本平衡

B.减轻重量

C.防虫防蛀

D.就弯取直

【答案】A

【解析】湿胀可造成表面鼓凸，所以木材在加工或使用前应预先进行干燥，使其含水率达到或接近与环境湿度相适应的平衡含水率。

10.关于建筑花岗岩石材特性的说法，正确的是( )。

A.强度低

B.呈酸性

C.密度小

D.硬度低

【答案】B

【解析】花岗石构造致密、强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨，为酸性石材，因此其耐酸、抗风化、耐久性好，使用年限长。