# 2019二级建造师《建筑实务》每日一练（2.20）

1、保温工程的保修期应自()起计算。

A.施工合同签订之日

B.竣工验收合格之日

C.开工报告批准之日

D.提交竣工申请报告之日

参考答案：B

2、关于聚氨酯防水涂料应用的表述，说法错误的是()。

A.适用于桥梁防水

B.不得作为防腐涂料使用

C.适用于屋面、地下室的防水

D.可用于形状复杂、管道纵横部位的防水

参考答案：B

3、非实行建筑高度控制区内建筑，坡屋顶的建筑高度应按()计算。

A.建筑物室外地面至其屋面面层的高度

B.建筑物室外地面至其女儿墙顶点的高度

C.建筑物室外地面至建筑物最高点的高度

D.建筑物室外地面至屋檐和屋脊的平均高度

参考答案：D

4、宜用于支护结构的支撑形式为角撑、环梁式或边桁(框)架式，中间具有较大空间情况下的大型基坑土方开挖方式是()。

A.盆式挖土

B.放坡挖土

C.逆作法挖土

D.中心岛式挖土

参考答案：D

5、明龙骨系列的横撑龙骨与通长龙骨搭接处的间隙不得大于()mm。

A.1

B.1.2

C.1.5

D.2

参考答案：A