2019二级消防工程师《综合能力》每日一练（2.22）

1、下列场所可不配置灭火器的是( )。

A、易燃易爆危险品存放及使用场所

B、可燃材料存放、加工及使用场所

C、钢筋加工棚

D、临时用房

【答案】C

【解析】本题考查的是灭火器设置。下列场所应配置灭火器：①易燃易爆危险品存放及使用场所;②动火作业场所;③可燃材料存放、加工及使用场所;④厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房;⑤其他具有火灾危险的场所。故本题答案为C。

2、灭火器的配置数量应按照《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)经计算确定，且每个场所的灭火器数量不应少于( )具。

A、1

B、2

C、3

D、4

【答案】B

【解析】本题考查的是灭火器设置。灭火器的配置数量应按照《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)经计算确定，且每个场所的灭火器数量不应少于2具。故本题答案为B。

3、当施工现场处于市政消火栓( )m保护范围内且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时，可不设置临时室外消防给水系统。

A、50

B、100

C、150

D、200

【答案】C

4、临时室内消防给水系统消防竖管的管径不应小于DN( )。

A、150

B、120

C、100

D、75

【答案】C

5、施工现场不应配备临时应急照明的场所是( )。

A、高度超过100m的在建工程的室内疏散通道

B、自备发电机房及变、配电房

C、发生火灾时仍需坚持工作的其他场所

D、天然采光的作业场所及疏散通道

【答案】D

【解析】本题考查的是临时应急照明设置。施工现场的下列场所应配备临时应急照明：①自备发电机房及变、配电房;②水泵房;③无天然采光的作业场所及疏散通道;④高度超过100m的在建工程的室内疏散通道;⑤发生火灾时仍需坚持工作的其他场所。故本题答案为D。