# 2019年造价工程师《安装计量》每日一练（2.23）

1根据常压电光源的特点，下列电光源中发光效率最低的是()。

A.碘钨灯

B.高压钠灯

C.管型氙灯

D.日光灯

参考答案：A

【解析】白炽灯是靠钨丝白炽体的高温热辐射发光，它结构简单、使用方便、显色性好。尽管白炽灯的功率因数接近于1，但因热辐射中只有2%～3%为可见光，故发光效率低，一般为7～251m/w，平均寿命约为1000h，受到振动容易损坏。

2潜水泵的最大特点是()。

A.应用范围小

B.扬程高

C.不需要设置轴向力平衡装置

D.将电动机和泵制成一体

参考答案：D

【解析】潜水泵的最大特点是将电动机和泵制成一体，它是浸入水中进行抽吸和输送水的一种泵，被广泛应用于农田排灌、工矿企业、城市给排水和污水处理等。

3整体出厂的离心泵因超过防锈保证期，应按设备技术文件规定进行拆卸、清洗检查，当无规定时，应符合的要求为()。

A.叶轮部件不宜拆卸

B.泵壳中分面应拆开清洗

C.联轴器不宜拆卸

D.管道泵和共轴泵不宜拆卸

参考答案：D

【解析】整体出厂的泵在防锈保证期内，其内部零件不宜拆卸，只清洗外表。当超过防锈保证期或有明显缺陷需拆卸时，其拆卸、清洗和检查应符合设备技术文件的规定。当无规定时，应符合的要求为：①拆下叶轮部件应清洗洁净，叶轮应无损伤;②冷却水管路应清洗洁净，并应保持畅通;③管道泵和共轴泵不宜拆卸。

4某列管换热器制造方便，易于更换管束和检修清洗，且适用于温差较大，腐蚀严重的场合。此换热器为()。

A.固定管板式换热器

B.填料函式换热器

C.浮头式换热器

D.u型管换热器

参考答案：B

【解析】填料函式列管换热器的活动管板和壳体之间以填料函的形式加以密封。在一些温差较大、腐蚀严重且需经常更换管束的冷却器中应用较多，其结构较浮头式简单、制造方便、易于检修清洗。

5优质碳素结构钢是含碳小于()的碳素钢。

A.0.2%

B.0.5%

C.0.8%

D.1.2%

参考答案：C

【解析】优质碳素结构钢是含碳小于0.8%的碳素钢，这种钢中所含的硫、磷及非金属夹杂物比碳素结构钢少。与普通碳素结构钢相比，优质碳素结构钢塑性和韧性较高，并可通过热处理强化，多用于较重要的零件，是广泛应用的机械制造用钢。