2019二级建造师《水利水电工程》每日一练(6月23日)

1.【多选】下列建筑物既起挡水作用，又起泄水作用的是( )。

A.溢流坝

B.水闸

C.调压池

D.电站厂房

E.滑道

2.【多选】下列属于临时性建筑物的有( )。

A.围堰

B.导流隧洞

C.导流明渠

D.挡土墙

E.导流墙

3.【单选】工程抗震设防类别为( )类的水工建筑物，可根据其遭受强震影响的危害性，在基本烈度基础上提高1度作为设计烈度。

A.甲

B.乙

C.丙

- 丁

1.【答案】AB

【解析】溢流坝既起挡水作用，又起泄水作用;水闸既可挡水，又能泄水，还可作为灌溉渠首或供水工程的取水建筑物等。

2.【答案】ABC

【解析】临时性建筑物是指工程施工期间使用的建筑物，如围堰、导流隧洞、导流明渠等。

3.【答案】A

【解析】工程抗震设防类别为甲类的水工建筑物，可根据其遭受强震影响的危害性，在基本烈度基础上提高1度作为设计烈度。