2019二级建造师《市政工程》每日一练(6月25日)

1.【单选】下列基坑围护结构中，采用钢支撑时可以不设置围檩的是( )。

A.钢板桩

B.钻孔灌注桩

C.地下连续墙

D.SMW桩

2.【单选】以下关于各种围护结构特点错误的是( )。

A.混凝土灌注桩刚度大、施工对环境影响小、需采取降水或止水措施

B.组合式 SMW 桩强度大、型钢可反复使用、需采取降水或止水措施

C.地下连续墙强度与刚度大、适用于地层广、隔水性好、可兼作部分主体结构

D.钢管桩截面刚度大于钢板桩、需采取防水措施

3.【单选】目前在我国应用较多的基坑围护结构类型有很多种，以下具有良好止水形式的围护结构为( )。

A.钢板桩

B.钢管桩

C.SMW桩

- 预制混凝土板桩

1.【答案】C

【解析】本题考点涉及基坑围护结构的组成。一般基坑围护结构由围护墙和支撑两部分组成，支撑都撑在围檩上。但是因为地下连续墙的刚度较大，且表面容易做平整，支撑力的传递能力要比其他三种围护墙要好，施工实践中有时也可将支撑直接撑在墙上。故选C。

2.【答案】B

【解析】SMW桩围护结构的特点主要有刚度大、止水性好内插的型钢可拔出反复利用，经济性好。

3.【答案】C

【解析】SMW桩强度大、止水性好，型钢可反复使用。钢板桩、钢管桩、预制混凝土板桩均需辅以止水措施。