2019一级造价工程师《土建工程》每日一练(6月18日)

1.【单选】在正常用水量条件下，配置泵送混凝土宜掺入适量( )。

A.氯盐早强剂

B.硫酸盐早强剂

C.高效减水剂

D.硫铝酸钙膨胀剂

2.【单选】对钢筋锈蚀作用最小的早强剂是( )。

A.硫酸盐

B.三乙醇胺

C.氯化钙

D.氯化钠

3.【多选】引气剂主要改善混凝土的( )。

A.凝结时间

B.拌和物流变性能

C.耐久性

D.早期强度

- 后期强度

1.【答案】C

【解析】混凝土掺入减水剂的技术经济效果：保持坍落度不变，掺减水剂可降低单位混凝土用水量5%～25%，提高混凝土早期强度，同时改善混凝土的密实度，提高耐久性;保持用水量不变，掺减水剂可增大混凝土坍落度100～200mm，能满足泵送混凝土的施工要求;保持强度不变，掺减水剂可节约水泥用量5%～20%。

2.【答案】B

【解析】三乙醇胺[N(C2H4OH3)]早强剂是一种有机化学物质，强碱性、无毒、不易燃烧，溶于水和乙醇，对钢筋无锈蚀作用。

3.【答案】BC

【解析】引气剂是在混凝土搅拌过程中，能引入大量分布均匀的稳定而密封的微小气泡，以减少拌和物泌水离析、改善和易性，同时显著提高硬化混凝土抗冻融耐久性的外加剂。