2019一级建造师《水利水电》每日一练(6月19日)

1.【单选】根据《水利水电工程施工工组织设计规范》(SL303-2017)，采用简化毕肖普法计算时，4级均质土围堰边坡稳定安全系数，应不低于( )。

A.1.05

B.1.15

C.1.20

D.1.30

2.【多选】导流隧洞断面尺寸应根据( )，经技术经济比较后确定。

A.导流流量

B.截流难度

C.围堰规模

D.工程投资

E.允许抗冲流速

3.【多选】导流底孔布置应遵循的原则包括( )。

A.宜布置在近河道主流位置

B.宜与永久泄水建筑物结合布置

C.坝内导流底孔宽度不宜超过该坝段宽度的一半

D.坝内导流底孔宜错缝布置

- 应考虑下闸和封堵施工方便

1.【答案】B

【解析】采用简化毕肖普法计算时，4级均质土围堰边坡稳定安全系数，应为≥1.15。

2.【答案】ABCD

【解析】导流隧洞断面尺寸应根据导流流量、截流难度、围麵模和工程投资，经技术经济比较后确定。

3.【答案】ABCE

【解析】导流底孔布置应遵循下列原则:

(1)宜布置在近河道主流位置。

(2)宜与永久泄水建筑物结合布置。

(3)坝内导流底孔宽度不宜超过该坝段宽度的一半，并宜骑缝布置。

(4)应考虑下闸和封堵施工方便。